## Slide 1
Driving Assistant
驾驶助手 MVP：方案与离线演示
PC 协同 · 受限工具 · ADAS 安全边界
2026-10-26 | 内部评审稿

## Slide 2
产品定位：四 Agent 中的驾驶领域服务
DA 接收 PC 的驾驶领域请求，连接导航与 ADAS 状态，但不拥有车辆执行权。
DA MVP | 仿真方案 | 2026-10-26
02
Personal Companion
统一入口、身份、会话与播报
Driving Assistant
驾驶意图、导航与 ADAS 解释
AI Guardian
安全检测、提醒与干预
Energy Management
能耗预测与充电优化

## Slide 3
分工：DA 只实现驾驶领域差异化能力
公共平台负责通用服务；DA 通过明确接口接入。
DA MVP | 仿真方案 | 2026-10-26
03
PC / 公共平台
ASR、TTS、身份与会话
长期记忆、统一 HMI
MQTT、Agent 运行时
仿真网关与执行回执
DA 专属
驾驶意图解析与澄清
四类受限工具
状态新鲜度及参数校验
ADAS 告警解释和简短回复
当前仓库仅实现 DA 与内存仿真网关；正式协议待双方对齐。

## Slide 4
最小闭环：从用户话术到确认回复
网关/ADAS 独立决定是否接受写请求；DA 只在收到确认后播报成功。
DA MVP | 仿真方案 | 2026-10-26
04
01
PC 转发
文本 + 用户 + 会话
02
DA 解析
意图、状态、告警
03
安全校验
白名单 + 新鲜度 + 边界
04
网关确认
路由或偏好请求
05
PC 播报
结果、失败或追问
写操作：DA 请求 → 网关校验 → 回执 → 回复

## Slide 5
MVP 三个演示场景
所有 ETA、偏好与事件来自显式的仿真状态。
DA MVP | 仿真方案 | 2026-10-26
05
01 动态导航
“换一条更快的路”
当前 18 分钟
候选 15 分钟
确认后回复节省 3 分钟
02 驾驶偏好
“跟车距离调远一点”
NOA active、当前 2 级
边界检查后请求 3 级
确认后回复结果
03 告警解释
注入接管告警
中断普通写请求
提示观察路况并按车辆提示接管

## Slide 6
安全规则：不确定时保持状态
模糊、越界、过期、不可用和网关未确认都不产生成功播报。
DA MVP | 仿真方案 | 2026-10-26
06
模糊话术
追问，不调用写工具
状态过期 / NOA off
拒绝设置或切换
跟车距离超出 1–5
拒绝，不静默截断
直接变道、加减速、制动
拒绝车辆控制意图
接管类紧急告警
优先提示，普通写操作不执行

## Slide 7
离线演示与验收
当前实现可在无公共平台依赖的环境中复现。
DA MVP | 仿真方案 | 2026-10-26
07
演示顺序
1. 更快路线：18 → 15 分钟
2. 跟车距离：2 → 3 级
3. 注入紧急接管告警
4. 模糊话术触发追问
验收观察
状态变更与回执一致
歧义和禁用意图不写入
网关拒绝不播报成功
状态过期时拒止
运行：python -m da_mvp.demo 测试：python -m unittest discover -s tests -v

## Slide 8
交付状态与下一步对接
当前交付是 DA 领域逻辑与离线仿真，不宣称已接入实车或公共平台。
DA MVP | 仿真方案 | 2026-10-26
08
已完成
重整产品、接口、安全、实施文档
可编辑 DA MVP 演示稿
DA 领域逻辑 + 内存仿真网关
离线冒烟与安全分支测试
待公共平台提供
MQTT topic 与 JSON Schema 版本
身份/授权与执行回执契约
ADAS 事件码及状态字段映射
真实导航候选路线与超时策略